2. ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ДЫМОХОДОВ «БВ»

- Одностенные системы дымоходов «БВ» (вставки) – НВ.

Применение системы заключается в подборе соответствующих параметров и диаметра дымохода в зависимости от характеристик теплогенерирующего прибора и высоты существующего дымохода. Диаметр и форма дымоходного канала должны обеспечивать беспрепятственное введение в него элементов одностенной системы «БВ». В случае наличия кривизны, осевого смещения или малых внутренних размеров старого дымохода применение одностенной системы «БВ» может оказаться невозможным.

- Двустенные системы дымоходов «БВ» (утеплённые дымоходы) – НУ.

Применение системы заключается в подборе соответствующих параметров нового дымохода, его диаметра, зависящего от  типа используемого теплогенерирующего прибора, высоты и месторасположения, исходя из требований по охране природы, а также формы и размеров находящихся поблизости зданий и сооружений.